## Slide 1: Ruchy w obrabiarkach.
1. Podział ruchów w obrabiarkach.
2. Ruchy kształtowania.
3. Ruchy podziałowe.
4. Ruchy nastawcze.
5. Ruchy skrawania.

## Slide 2: Podział ruchów w obrabiarkach.
Wszystkie występujące w obrabiarce ruchy można podzielić na dwie następujące grupy:
- ruchy podstawowe, tj. ruchy, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu roboczego obrabiarki,
- ruchy pomocnicze, tj. ruchy, które uzupełniają proces roboczy obrabiarki.
Do ruchów podstawowych zalicza się ruchy, które są potrzebne do ukształtowania przedmiotu oraz skrawania naddatku obróbkowego.

## Slide 3: Podział ruchów w obrabiarkach.
Ruchami podstawowymi, które decydują o ukształtowaniu powierzchni, są:
- ruchy kształtowania,
- ruchy podziałowe,
- ruchy nastawcze.
Ruchami podstawowymi, które wpływają na proces skrawania, są:
- ruchy główne,
- ruchy posuwowe.

## Slide 4: Podział ruchów w obrabiarkach.
Do ruchów pomocniczych zalicza się:
ruchy dosuwu i odsuwu narzędzia oraz obrabianego przedmiotu,
- ruchy zakładania i mocowania oraz zdejmowania narzędzia i obrabianego przedmiotu,
- ruchy włączania i wyłączania czynności roboczych obrabiarki,
- pozostałe ruchy pomocnicze.

## Slide 5: Ruchy kształtowania.
Ruchy kształtowania decydują o prawidłowym wykonaniu przedmiotu i ich zadaniem jest przemieszczenie narzędzia względem obrabianej powierzchni po torach zgodnych z przyjętymi liniami charakterystycznymi.
Ruchy kształtowania mogą być proste lub złożone. Do prostych ruchów kształtowania zalicza się ruch obrotowy i prostoliniowy, a do ruchów złożonych wszystkie pozostałe.

## Slide 6: Ruchy kształtowania.
Przykłady najczęściej występujących powierzchni: a) powierzchnie obrotowe, b) powierzchnie płaskie, c) powierzchnie, których jedna z linii charakterystycznych jest linią złożoną .

## Slide 7: Ruchy kształtowania.
Za pomocą prostych ruchów kształtowania można wykonać wszystkie powierzchnie określone liniami charakterystycznymi, będącymi prostą lub okręgiem, a więc powierzchnie grupy a) i b) na rysunku, oraz te powierzchnie, których złożona linia zarysu (I linia charakterystyczna) jest wykonana narzędziem kształtowym.

## Slide 8: Ruchy kształtowania.
Złożony ruch kształtowania jest geometryczną sumą ruchów składowych (elementarnych), którymi są ruchy obrotowe i prostoliniowe, wykonywane przez zespoły prowadnicowe obrabiarki, przemieszczające narzędzie lub obrabiany przedmiot.
W celu uzyskania złożonego ruchu kształtowania obrabiarka musi być wyposażona w mechanizmy zapewniające takie sprzężenie ruchów, składowych, aby ruch złożony odbywał się po zamierzonym torze .

## Slide 9: Ruchy kształtowania.
Do najczęściej występujących ruchów złożonych należą:
ruchy składające się z elementarnego ruchu obrotowego W i prostoliniowego P; jako ruchy śrubowe lub toczne są one stosowane do obróbki gwintów i uzębień, tj. do wykonywania powierzchni zaliczanych do grupy c),
ruchy składające się z dwóch ruchów prostoliniowych P1 i P2; są one stosowane do obróbki złożonych zarysów powierzchni obrotowych i płaskich, a więc powierzchni zaliczanych do grupy c).

## Slide 10: Ruchy kształtowania.
Przykłady kształtowania powierzchni z zastosowaniem ruchu złożonego utworzonego z ruchów składowych W i P oraz ruchów składowych P1 i P2 przedstawiono na rysunku.

## Slide 11: Ruchy kształtowania.
ruchu złożonego W-P w przypadku linii śrubowej,
ruchu złożonego W-P w przypadku spirali Archimedesa,
ruchu złożonego P1 i P2 w przypadku powierzchni walcowej o złożonym kształcie

## Slide 12: Ruchy podziałowe
Ruchy podziałowe są ruchami, które występują wtedy, gdy kształtowana powierzchnia składa się z powtarzalnych elementów cząstkowych, których obróbka jest dokonywana kolejno (w sposób nieciągły).
Ruchy te występują podczas obróbki kół zębatych, gwintów wielokrotnych, narzędzi wieloostrzowych itp.

## Slide 13: Ruchy podziałowe
Ruchy podziałowe służą do uzyskiwania podziału kątowego, lub liniowego .
Przykłady ruchów podziałowych: a) podział kątowy kolejny, b) podział kątowy mijany, c) podział liniowy

## Slide 14: Ruchy podziałowe.
W przypadku podziału kolejnego podziałkę φp przemieszczenia kątowego określa zależność:
W przypadku podziału mijanego przemieszczenie kątowe φp’ jest nastawiane na wybraną liczbę podziałek zi według zależności:

## Slide 15: Ruchy podziałowe.
w której z - liczba podziału nie może być podzielna przez zi , gdyż w przeciwnym razie nie mogą być obrobione wszystkie powierzchnie cząstkowe.
W przypadku podziału liniowego następuje przemieszczenie liniowe narzędzia lub obrabianego przedmiotu o wartość podziałki p.

## Slide 16: Ruchy nastawcze.
Ruchy nastawcze (ruchy nastawienia wymiarowego) są to ruchy, za pomocą których uzyskuje się żądane nastawienie wymiarowe narzędzia względem obrabianego przedmiotu .

## Slide 17: Ruchy nastawcze.
Przykłady ruchów nastawczych w procesie:
toczenia,
frezowania,
wiercenia otworów;
x, y - nastawiane wymiary
Ponieważ od prawidłowego położenia wyjściowego narzędzia (określonego wymiaru nastawczego) zależy bezpośrednio dokładność wymiarowa kształtowanej powierzchni, ruchy te są zaliczane do grupy ruchów podstawowych.

## Slide 18: Ruchy skrawania.
Ruchy skrawania - obrotowe lub prostoliniowe - służą do usunięcia z kształtowanej powierzchni naddatku obróbkowego. Występujące w ma-szynach ruchy skrawania są albo ruchami głównymi, albo ruchami posuwowymi .

## Slide 19: Ruchy skrawania.
Ruchy skrawania i ich podstawowe parametry: a) ruch główny obrotowy, b) ruch główny prostoliniowy, c) ruch posuwowy narzędzia jednoostrzowego, d) ruch posuwowy narzędzia wieloostrzowego

## Slide 20: Ruchy skrawania.
Ruchem głównym jest ruch narzędzia lub przedmiotu obrabianego warunkujący istnienie procesu skrawania. Parametrem tego ruchu, który decyduje o wydajności procesu obróbki, jest prędkość skrawania.
W przypadku najczęściej występującego ruchu głównego obrotowego (rys.a) prędkość skrawania określa zależność:

## Slide 21: Ruchy skrawania.
d – średnica obrabianego przedmiotu, lub narzędzia obrotowego[mm],
n – prędkość obrotowa przedmiotu obrabianego lub narzędzia obrotowego [obr./min.]

## Slide 22: Ruchy skrawania.
Jeśli ruch główny jest ruchem prostoliniowym (rys.b), to prędkość skrawania określa zależność:
n – ilość podwójnych skoków narzędzia lub przedmiotu na minutę [2xskok/min.]
L – długość powierzchni obrabianej [mm]
Vj - prędkość ruchu jałowego [m/min.]
Vr – prędkość ruchu roboczego [m/min.]

## Slide 23: Ruchy skrawania.
Ruchem posuwowym jest ruch narzędzia lub przedmiotu obrabianego niezbędny do usunięcia warstwy naddatku obróbkowego z całej powierzchni obrabianej.
Parametrem ruchu posuwowego, który decyduje o wartości sił występujących podczas skrawania oraz jakości obrabianej powierzchni, jest posuw.

## Slide 24: Ruchy skrawania.
W zależności od zastosowanego narzędzia oraz sposobu obróbki parametr ten jest określany i oznaczany następująco:
a) w przypadku narzędzi jednoostrzowych rozróżnia się:
posuw na jeden obrót f [mm/obr], określany jako długość liniowego przemieszczenia narzędzia lub przedmiotu obrabianego podczas jednego obrotu elementu pary roboczej wykonującego ruch główny,
posuw na podwójny skok f [mm/p.sk], określany jako długość liniowego przemieszczenia narzędzia lub przedmiotu obrabianego podczas podwójnego skoku elementu wykonującego ruch główny,

## Slide 25: Ruchy skrawania.
b) w przypadku narzędzi wieloostrzowych rozróżnia się:
posuw na jedno ostrze (ząb) fz[mm/ost.], określany jako długość liniowego przemieszczenia przedmiotu obrabianego podczas obrotu narzędzia o kąt podziałki międzyostrzowej,
posuw na jeden obrót fn[mm/obr], określany jako długość liniowego przemieszczenia narzędzia lub przedmiotu obrabianego podczas jednego obrotu narzędzia lub przedmiotu

## Slide 26: Ruchy skrawania.
Między prędkością posuwu vf, a posuwem na obrót fn oraz posuwem na ostrze fz występuje następująca zależność:
fn = fz · z
fn - posuw na jeden obrót lub na podwójny skok,
fz - posuw na ostrze,
n - prędkość obrotowa narzędzia lub przedmiotu obrabianego,
z - liczba ostrzy narzędzia .

## Slide 27: Ruchy skrawania.
Ruch skrawania jest jednocześnie ruchem kształtowania wtedy, gdy jego tor jest identyczny z linią charakterystyczną kształtowanej powierzchni. Występuje to najczęściej w przypadku prostych ruchów kształtowania .
Odrębne ruchy skrawania i kształtowania występują w przypadku ruchów złożonych oraz zastosowania takich narzędzi, jak frezy lub ściernice, których ruch obrotowy jest ruchem skrawania, ale z reguły nie jest ruchem kształtowania. Wynika to z tego, iż kątowy tor ruchu skrawania tych narzędzi jest zazwyczaj inny niż linia charakterystyczna toru ruchu kształtowania .

## Slide 28: Ruchy skrawania.
Przykłady obróbki, w których ruch główny narzędzia nie jest ruchem kształtowania: a) szlifowanie wałka, b) frezowanie płaszczyzny .